## Slide 1
مراحل کارتن سازی

## Slide 2: فهرست :
1- چسب نشاسته
2-مراحل ساخت مقوا
3-نکاتی در مورد چاپ
4-آزمون های کاغذ ، مقوا و کارتن

## Slide 3: چسب نشاسته

## Slide 4: * نشاسته کربوهیدرات طبیعی است و در گیاهانی که حاوی کلروفیل هستند بصورت دانه های ریز و متراکم خصوصا در غلات مثل ذرت و گندم یافت می شود. * نشاسته به دلایل ذیل مورد استفاده مطلوبی در بسیاری از صنایع ، همچون چسب سازی است: 1- ماده ارزان قیمتی است. 2- قابلیت تخریب پذیری بیو لوژیکی دارد. 3- از منابع تجدید شونده به دست می آید.

## Slide 5
نوع نشاسته | پایداری چسب | ژلاتینی شدن
ذرت | بسیار بالا | کند ، حرارت ملایم
گندم | حساسیت بالا به حرارت | کند ، حرارت کمتر
تاپیوکا | حساسیت بالا به حرارت | حرارت خیلی کم
* جدول مقایسه ای زلاتینی شدن و پایداری چسب :

## Slide 6: ژلاتینی شدن (Gelatinization ) اگر حرارت زیاد بالا باشد فرایند ژلاتینی شدن ( یا به اختصار ژله شدن ) به تاخیر می افتد و ممکن است مشکل پیوند بین کاغذها بوجود آمده و سرعت خط تولید کاهش یابد . همچنین اگر حرارت خیلی کم باشد ژله شدن پیش از موعود رخ می دهد که سبب تشکیل پیوند بسیار ضعیف خواهد شد.

## Slide 7: خصوصیات فرایند کروگیت (Properties of corrogation) چسب مناسب برای کروگیتهای با سرعت بالا چسبی است که در سرعتهای بالا پایدار بوده و نقطه ژله ای شدن پایین و بافت مناسب داشته باشد این چسب دارای سرعت تولید بالا، مصرف کم انرژی و کاربرد مناسب با ضایعات کم خواهد داشت.

## Slide 8: پایه و اساس چسب : Adhesives Basics of 1- ویسکوزیته 2- مواد جامد 3- PH 4- نقطه ژله ای شدن

## Slide 9: ویسکوزیته - ویسکوزیته یک ماده را می توان مقاومت به جریان پذیری آن تعریف کرد . - این خاصیت را می توان بوسیله ford cup شماره 4 یا Hall stein یا ویسکوزیمتر اندازه گیری کرد . -بدلیل ارتباط زیاد دما و ویسکوزیته زمانی که ویسکوزیته اندازه گیری می شود باید شرایط دمایی هم ثبت گردد .

## Slide 10: مقادیر جامد ( Solid Content) محدوده نرمال مواد جامد در چسب نشاسته براساس تجاری 18 تا 30% است و بر اساس جامدات باید در حدود 16 تا 26 % باشد. دمای ژله ای شدن (Gel Tempreture) دمایی است که دانه های نشاسته شروع به واکشیده شدن تورم (Swelling ) می نماید که غلیظ تر شدن آنها بوضوح قابل مشاهده است

## Slide 11: مقادیر دمای ژله ای شدن( Gel point) بین 53 تا 63 درجه سانتی گراد است ، که این دما ر ا می توان بوسیله حرارت دادن یک نمونه از چسب نشاسته ساخته شده تا زمانی که شروع به واکشیدن و غلیظ شدن می نماید اندازه گیری کرد . دمایی که به این صورت مشخص می شود دمای ژله ای شدن یا ( Gel point) نام دارد .

## Slide 12: فرایند تشکیل پیوند: - چسب خوری - نفوذ چسب - ژله ای شدن - پیوند موقتی و نهائی

## Slide 13: چسب خوری ( Glue Application) - اولین مرحله تشکیل پیوند آغشته شدن چسب به نوک قله فلوتها ( flute tip) است . - چسب خوری بستگی به یکنواختی فیلم چسب و ضخامت فیلم حاصله دارد . - چسب باید به مقدار لازم و کافی به نوک قله های فلوت آغشته شود . - کیفیت و شرایط چسب خوری فلوتها باید در تمامی سرعتهای کنگره ساز ثابت و پایدار باقی بماند . - بهبود و یکنواختی در بافت چسب سبب افزایش کیفیت آن و عدم یکنواختی بافت آن سبب کاهش چسبندگی می شود.

## Slide 14: نفوذ چسب ( Glue Penetration) - نفوذ چسب برای دستیابی به یک پیوند مناسب وخوب بسیار مهم وحساس است که چسب به درجه کافی در کاغذ نفوذ کند . نفوذ بیش از حد نسبت به نفوذ کم شرایط بسیار نامطلوبتری را بوجود می آورد. - عواملی که نفوذ چسب را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از: * PH چسب * رطوبت کاغذ * تخلخل کاغذ ( Porosity )

## Slide 15: ژلاتینی شدن ( Gelatinization) ژله ای شدن، واکشیده شدن سریع گرانولهای نشاسته ای است که آب جذب کرده اند. ژلاتینی شدن در شکل گیری یک پیوند و چسبندگی خوب و مقاومت لایه های بهم چسبیده ( PAT ) بسیارمهم است ( PAT: Pin Adhesive Test ) نقطه ژله ای شدن ( Gel point ) را می توان توسط تغییر در نشاسته و اضافه کردن سود کاستیک تنظیم کرد. .

## Slide 16: پیوند موقتی و نهائی: Bond Green Bond and Final پیوند موقتی در طی ژله ای شدن چسب تشکیل می شود . اما در این مرحله پیوند و چسبندگی لایه ها تکمیل نبوده و ورق مقوا در این فاز نباید تحت تاثیر فشار و یا کشش قرار گیرد ، چون چسبندگی کامل نشده و لایه ها از هم باز می شوند . در این حالت بايد اجازه داد تا کاملاً پیوند تشکیل شده و خشک شود.

## Slide 17: مشکلات تشکیل پیوند: Bonding Problems 1-) پیوند ضعیف) Zip Bond 2- ) پیوند کریستالی) Crystallize Bond 3- (پیوند ناقص) White Bond

## Slide 18: پیوند ضعیف : ( Zip Bond ) عدم نفوذ کافی چسب به دلیل نداشتن ویسکوزیته و شرایط مطلوب جهت جریان پذیری مناسب سبب بوجود آمدن پیوند ضعیف می شود. نفوذ ناکافی چسب سبب می شود الیاف کاغذ توسط چسب نشاسته با هم پیوند تشکیل نداده و ورق مقوای نا مطلوبی حاصل گردد . * دلایل آن بشرح ذیل است: 1- گرم شدن بیش ازحد کاغذ که سبب ژله شدن چسب قبل از نفوذ در کاغذ می شود ( Over Heating ). 2- فرمولاسیون نامناسب چسب (ویسکوزیته و نقطه ژله ای شدن) . 3- عدم وجود چسب مناسب جهت نفوذ به کاغذها.

## Slide 19: پیوند ناقص : White Bond - ظاهر خطوط چسب نشاسته زمانی که ورق مقوا از هم جدا می شود نشانگر این پیوند است. - این مشکل از کامل نشدن فرایند ژلاتینی شدن نشاسته بوجود می آید . - آب موجود در چسب که سبب نفوذ نشاسته در چسب و تکمیل فرایند ژلاتینی شدن گرانولهای نشاسته و پیوند کاغذها بهم می شود، به میزان کافی در دسترس نمی باشدکه دلایل آن بشرح ذیل است: * انتقال کم حرارت * ویسکوزیته کم چسب در حین انتقال * رطوبت اضافی در کاغذ

## Slide 20: پیوند کریستالی: ( Crystallized Bonds ) - نتیجه مقاومت کم پیوند حاصل شده، حبابدار شدن ورق یا کریستالی شدن پیوند چسب است که دلیل آن عدم وجود تماس کافی کاغذ و نوک فلوتها می باشد . - ظاهر براق خط چسب و مشکلات مربوط به آن فقط به قسمت دبل فیسر ارتباط دارد.

## Slide 21: مقدار مواد جامد و ویسکوزیته : - برای گراماژهای پایین تر از gsm 140مقدار مواد جامد بین 20 % تا %25 و ویسکوزیته 25-28 ثانیه. - برای گراماژهای بالا تر ازgsm 200 مقدار مواد جامد بین 25 % تا %28 و ویسکوزیته 30-32 ثانیه

## Slide 22: مراحل ساخت مقوا

## Slide 23: ● خط کروگیت کارتن : این خط تولید که عمل کروگیت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام می دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبدیل می کند. کارتن تولید شده به وسیله کروگیت آماده انتقال به واحدهای تبدیل کننده ورق کارتن به جعبه می باشد.

## Slide 24: 1 : پيش گرم كن 2: نوردهاي كنگره ساز orrugator Cylinder) c ) 3:سيلندر چسب زن (Glue Cylinder) 4: پل ذخيره (Bridge or Transport Unit) 5: صفحات داغ خشك ( (Double Facer 6 : رولهاي فشارنده Pressure Roll) ) 7 : برش طولي (Slitter) 8: برش عرضي (Cut Off)

## Slide 25: ● ریل های حمل کاغذ : خطوط تولید ورق کارتن در هر سمت رول استند دارای ریل های برای انتقال رول کاغذ از مجاورت خط تولید به داخل دستگاه می باشند. این ریل ها امکان تغذیه رول استند را میسر می کنند. در واقع وجود این ریل ها موجب می شود لیفتراک جهت تغذیه خط تولید ورق کارتن دچار مشکل نشده و به راحتی و بدون تماس با خط تولید، کاغذ را در نزدیک ترین مکان جهت مصرف در خط تولید قرار دهند.

## Slide 26: اگر کاغذ به وسیله لیفتراک وارد خط تولید شود احتمال آسیب دیدن ماشین آلات و حتی اپراتورهای خط تولید افزایش می یابد . ریل های نصب شده بر روی خطوط تولید دارای گاری هایی با چهار چرخ می باشد که به راحتی بر روی ریل حرکت کرده و کاغذ را با نیروی اندک اپراتورها به خط تولید منتقل می کنند. در ماشین های پیشرفته و اتوماتیک این عمل به وسیله الکترو موتورها انجام می شود. نظافت به موقع و صحیح ریل ها موجب عملکرد آسان و راحت تر آنها می گردد. لازم به ذکر است ریل ها به گونه ای نصب می شوند که گاری ها حدود دو سانتی متر بالاتر از سطح سالن تولید باشند. این شیوه نصب اجازه می دهد رول های کاغذ را با صرف کمترین نیرو غلطاندن سوار گاری نمود.

## Slide 27: ● رول استند (roll stand) : محل قرار گرفتن رول کاغذ، جهت مسلط کردن روی خط تولید و تنظیم و موقعیت کاغذ جهت منطبق کردن لبه های کار را رول استند می گویند. از دیگر امکانات رول استند می توان به ترمز آن اشاره کرد. این ترمز موجب می شود کاغذها محکم و بدون چین و چروک وارد خط تولید شوند. در صورت عدم استفاده از ترمز رول استند، کاغذها با سرعت مناسب کشش خط تولید باز نشده و بعضا در کشش ها کاغذ بیش از اندازه باز می شود. اگر کاغذ بیش از اندازه باز گردد، در کشش مجدد ماشین به کاغذ ضربه وارد می کند و باعث پاره شدن کاغذ می شود. در این حالت رول کاغذ با سرعت کمتری خواهد چرخید در صورتی که فضای موجود بین رول و ماشین نیازمند کاغذ باز شده مازاد می باشد.

## Slide 28: لازم به ذکر است شل بودن ترمز رول استند موجب می شود لبه های کار به راحتی تنظیم نشده و کاغذها به صورت چروک و ناصاف وارد ماشین شوند. در ضمن اگر ترمز رول استند بیش از اندازه سفت و محکم باشد باعث پاره شدن کاغذ شده و فشار زیادی به هد موتور و درایو ماشین وارد می گردد.

## Slide 29: در گذشته رول استندها ساختار و شکل ابتدایی تری داشتند و اصولا قرار دادن رول کاغذ بر روی آنها نیازمند نیروی انسانی زیادی بود، اما امروزه تمام این وظایف به وسیله الکتروموتورها و با سهولت انجام می شود. اپراتورها همواره باید کوشش فراوانی در نگهداری و مراقبت این بخش از خط تولید انجام دهند. اپراتور باید در نظافت ریل های حرکت و بازوهای آن توجه خاصی داشته باشد. هیچ جسم خارجی یا پرزهای کاغذ نباید در مسیر حرکت بازوها قرار گیرد و موجب اعمال فشار به سیستم های حرکتی رول استند شود.

## Slide 30: رول استندها دارای دو جفت بازو جهت برداشتن رول کاغذ بوده و می توان دور رول کاغذ را به صورت همزمان روی آنها مستقر کرد. ماشین های پیشرفته رول استند دارای اسپیلایسر نیز می باشند که عمل تعویض رول کاغذ بدون توقف خط تولید را انجام می دهد. زمانی که رول کاغذ در حال تمام شدن است به وسیله چشم های الکترونیکی و حس گرهای رول استند مشاهده شده و رول کاغذ ذخیره شده در اسپیلایسر به انتهای رول کاغذ قبلی می چسبد. لازم به ذکر است ضایعات و کاغذهای نامناسب در ابتدای رول باید از آن جدا شود تا پس از تعویض رول در کیفیت تولید تاثیر نداشته باشد.

## Slide 31: نصب صحیح رول استند، گونیا بودن رول استند نسبت به آکس خط تولید موجب افزایش کارآیی می گردد. در صورتی که رول استند نسبت به سایر تجهیزات خط تولید، گونیا نباشد فشار کشش کاغذ به سمت لبه کاغذ بیشتر می شود و باعث پاره شدن مکرر کاغذ می گردد. اگر رول کاغذ کیفیت مناسبی نداشته و دارای زدگی یا پارگی در کناره ها باشد، این مشکل بیشتر به چشم می خورد.

## Slide 32: اگر رول استند در موقعیت مناسبی نصب شود، کشش ماشین بر روی تمام نقاط کاغذ یکسان و متناسب خواهد بود. ضمن این که تمام سطح کاغذ از حرارت و شرایط یکسان برخوردار خواهد شد. چگونگی بستن کاغذ بر روی رول استند نیز اهمیت زیادی دارد. کاغذ باید به حدی سفت و محکم شود که موجب ترکیدگی و پارگی شدید در ته رول نگردد. در حین تولید باید به ته رول توجه ویژه ای داشت و در صورت شل شدن مجدد آن را محکم کرد. شل شدن ته رول موجب خوردگی کاغذ می شود.

## Slide 33: - زمانی که رول کمتر از نصب شد و هر چه به سمت انتهای رول نزدیک تر شدیم باید مقداری بازوهای آن را آزادتر کنیم تا در انتهای رول باعث پاره شدن کاغذ نشود. زمانی که قطر رول ها در پایان کار کاهش می یاید، کاغذ روی آن تحمل فشار وارد شده از بازوها را ندارد و احتمال پاره شدن کاغذ افزایش خواهد یافت - معمولا غلطک های ریگلاژ روی رول استندها وجود دارد. این غلطک برای کار با رول کاغذ با کیفیت پایین نقش بسیارمهمی دارند. در صورت شل بودن یک طرف رول، فشار کشش ماشین را می توان در تمام سطح کاغذ با استفاده از غلطک های ریگلاژ یکسان نمود و به اصطلاح شل و سختی آن را تنظیم کرد.

## Slide 34: ● سینگل فیسر : یکی از مهم ترین بخش های یک خط کروگیت، سینگل فیسر (single facer) است که لایه کاغذ فلوتینگ را پس از کنگره کردن به یک لایه لاینر می چسباند و در نهایت یک محصول دو لایه را تولید می کند. محصول به دست آمده از ماشین سینگل فیس را کارتن دو لایه می نامند. اندازه ریز یا درشت بودن کنگره کارتن را نای می گویند.

## Slide 35: باید توجه داشته باشید هر چقدر اندازه کنگره ها درشت تر باشد مقاومت عمودی آنها نیز بیشتر خواهد شد، دلیل آن این است که در کنگره های درشت تر، کاغذ فلوتینگ بیشتر مصرف شده و کاغذ بیشتری کنگره می شود بنابراین کارتن از مقاومت بالاتری برخوردار می گردد .

## Slide 36: سیلندرهای ماشین سینگل فیسر به جز سیلندر چسب، چسب گیر و غلطک های راهنمایی کاغذ، دارای حرارت نیز می باشند. چسب به کار برده شده در این ماشین به وسیله حرارت گرم شده و کاغذ را می چسباند. رطوبت مازاد در کاغذ و چسب تبخیر شده و کارتن آماده مرحله بعد می شود. در سلیندرهای کنگره ای، ساکشن از داخل سیلندر به وسیله سوراخ هایی که درون شیارها وجود دارد، انجام می گردد.

## Slide 37: - سینگل فیسرها از روی حداکثر عرضی که تولید می کنند و نای آن می شناسند. به عنوان مثال مدل و نام دستگاه سینگل فیس به صورت ISOWA ۱۶۰ BF و BHS ۲۴OCF است. این ماشین می تواند دارای سیستم ساکشن فن برای هدایت صحیح مسیر حرکت کاغذ فلوتینگ و حفظ فرم اصلی آن در کنگره باشد، که به آن Finger less گفته می شود.

## Slide 38: در گذشته برای هدایت صحیح حرکت کاغذ از تیغه های برنجی با آلیاژ سخت کاری شده که حالت ارتجاعی (فنری ( نیز داشتند استفاده می گردید. این سیستم به finger tipe معروف بوده که در حال حاضر منسوخ شده است. این سیستم در ماشین های قدیمی دیده می شود و همواره مشکلاتی را برای خط تولید ایجاد می کند. از جمله این مشکلات می توان به آسیب دیدن و استهلاک سریع فینگرها اشاره کرد.

## Slide 39: در ماشین های سینگل فیسر نرمال باید حرارت مناسب در سیلندر، فشار لازم در پرس و سالم و فاسد نبودن چسب همواره کنترل شود. پرس ها به صورت پنوماتیک یا هیدرولیک کار می کنند به همین دلیل فشار هوا یا فشار روغن باید تنظیم گردد. با توجه به اینکه احتمال فاسد شدن چسب زیاد است، انتخاب چسب با فرمولاسیون مناسب اهمیت زیادی دارد.

## Slide 40: سیلندرهای موجود در ماشین های سینگل فیسر علی الخصوص سیلندرهای کنگره، سخت کاری شده هستند و اپراتور باید از ورود اجسام سخت وفلزی و حتی شن ریزه به این سیلندرها جلوگیری کند. از فشارهای اضافی و غیر ضروری جک ها به سیلندرها پرهیز شده و از روان کاری غلطک ها غافل نشویم تا عمر مفید و کارآیی ماشین افزایش یابد.

## Slide 41: معرفی اجزاء مختلف ماشین single facer )) ۱) - سیلندر کنگره بالا : این سلیندر در ماشین های finger less فاقد شیار فینگر بوده و پس از روش بخار shower در مسیر کاغذ فلوتنیگ قرار می گیرد. این سیلندر دارای جک بوده و فشار آن به راحتی تنظیم می شود. موقعیت سیلندر در صورت نیاز، نسبت به موقعیت سیلندر کنگره پایین تنظیم شده تا شیارهای گام فلوت کاملا به هم منطبق گردند . از مواردی که در تنظیمات corrugation roll باید در نظر داشته باشیم، موقعیت آن نسبت به شیارهای سیلندر ثابت کنگره پایین است. اگر فشار کنگره بالا به کنگره پایین به طور یکسان تقسیم نشود باعث خرد شدن کاغذ فلوتینگ می شود. برای بر طرف کردن این مشکل باید مقداری کاغذ کاربن لس را از کنگره عبور داد در صورتی که شیارها موازی نباشند، کنگره ها کاملا داخل هم ننشته اند .در این حالت باید موقعیت سیلندر کنگره بالا را تغییر داد تا خط های ترسیم شده روی کاغذ کاربن لس کاملا موازی شده و نوک قله کنگره بالا در وسط شیار کنگره پایین قرار گیرد. قابل ذکر است جهت مشاهده بهتر موقعیت شیارها روی کاغذ، حتما پرس های ماشین درگیر شده باشند.

## Slide 42: ۲) - سیلندر و کنگره پایین): این سیلندر در ماشین های با سیستم figer less دارای sucktion، sucktion blower, suction fan است تا به مکیدن هوای داخل شیارها ضمن هدایت کاغذ فلوتینگ در مسیر درست اجازه ندهد ، کاغذ از فرم اصلی خود خارج شود. این سیلندر امکان حرکت ۳۶۰ درجه ای به دور خود را دارد. در ضمن این سیلندر دارای یاتاقان ثابت بوده و سایر سیلندرها موقعیت خود را با این سیلندر تطبیق می دهند. از نکات بسیار مهم در این سیلندر سالم بودن فینگرهای تمیز کننده شیارها است.

## Slide 43: ● نکات مهم در ارتباط با سیلندرهای کنگره : اپراتور باید دقت کند تا اجسام سخت و فلزی یا کاغذهایی که دارای ناخالصی و شن ریزه هستند از این سیلندرها عبود نکند. از محکم بودن پیچ و مهره های به کار رفته در ماشین اطمینان حاصل شود تا داخل کنگره ها سقوط نکرده و به کنگره ها آسیب وارد نکند. با استفاده از واشرهای فنری و آچارکشی به موقع در ماشین می توان احتمال بازشدن پیچ و مهره ها را تا حداقل کاهش داد.

## Slide 44: در صورتی که از کاغذهای با عرض کمتر از کنگره برای تولید استفاده می شود، با برنامه ریزی دقیق به طور مساوی از سمت چپ و راست ماشین استفاده گردد. مثلا اگر از ماشین های با عرض ۲۲۰ سانتی متر بخواهیم کارتن با عرض ۱۶۰ سانتی متر تولید کنیم و برنامه تولید یک ماهه باشد باید ۱۵ روز سمت چپ ماشین و ۱۵ روز سمت راست ماشین به کار گرفته شود. اگر به این مورد توجه نشود به مرور زمان وسط سیلندرها لاغرتر از کناره ها شده و دقت سیلندر در تماس با کاغذ کاهش یافته و کارآیی ماشین به شدت پایین می آید. اگر به این مورد توجه کافی نشود پس از مدتی این ماشین نمی تواند با حداکثر عرض خود کار کند و ضایعات تولید به شدت افزایش خواهد یافت.

## Slide 45: ● سنگ نفت چیست و چه کاربردی دارد؟ سنگ نفت با قالب گیری بر روی کنگره ساخته شده و به شکل و اندازه گام فلوت می باشد. از سنگ نفت برای یکنواخت کردن فلوت و از بین بردن پلیسه های ریز حک شده بر روی کنگره استفاده می شود. پلیسه ها معمولا از عبور ناخالصی های موجود در کاغذ و شن ریزه در کنگره به وجود می آید.

## Slide 46: با استفاده از جریان بخار یا حرارت دادن به وسیله روغن و چرخاندن سیلندر، حرارت در تمام محیط سیلندر و خصوصا کنگره ها به طور یکنواخت پخش شود. یکنواختی حرارت موجب بهبود کیفیت و کاهش ضایعات تولید می گردد. اگر هر گونه ناخالصی و یا آشغال به کنگره ها یا سیلندرها بچسبد موجب تغییر ضخامت آنها شده و از دقت تولید می کاهد. همواره باید به تمیز بودن سیلندرها توجه گردد. معمولا در ابتدای استارت یا آخر وقت کاری ماشین بدون کاغذ کار می کند، بهتر است مقداری روغن موتور روی سیلندرها ریخته شود تا چرخش سیلندر روان تر گردد.

## Slide 47: ماشین multi cassette نوعی سینگل فیسر است که مجموع سیلندرهای کنگره چرخدار بوده و توسط ریل می توان آن را از ماشین سینگل فیسر جدا کرد. یک تیغه برنجی روی این سیلندرها نصب گردیده تا چسب های منتقل شده روی سیلندر و دیگر ناخالصی ها را از روی سیلندر پاک کند و محصول تمیزتری تولید شود. این سیلندر میزان فشار وارد به سیلندر کنگره را نیز تنظیم می کند. پایین بودن فشار جک های سیلندر باعث می شود کاغذ لاینر خصوصا در لبه های کار به خوبی نچسبد . زیاد بودن فشار نیز ضمن آسیب رساندن به ماشین، کاغذها را بریده و ضعیف می کند.

## Slide 48: مورد مهم دیگری که باید در خطوط تولید کارتن به آن توجه شود جلوگیری از حالت سکون به مدت طولانی است. این حالت موجب عدم یکنواختی حرارت در محیط سیلندر می گردد . اگر مدت سکون ماشین حدود ۳۰ ثانیه باشد. بخش بالای سیلندر دارای حرارت بوده و سیلندر منبسط می گردد، در حالی که بخش پایین سیلندر سرد بوده و سیلندر منقبض می شود. این عدم یکنواختی موجب افزایش ضایعات تولید خواهد شد.

## Slide 49: ● نکته مهم : تنظیم فشار دو طرف سیلندرهای کنگره pressure roll و چسب در سینگل فیسر بسیار مهم است. این تنظیمات به دو روش امکان پذیر می باشد. روش اول با تنظیم ریگلاژ نصب شده در مسیر هوای فشرده یا هیدرولیک جک های ماشین انجام می شود. با تغییر فشار ریگلاژ، میزان فشار دو طرف سیلندر کم یا زیاد می گردد. روش دوم کم یا زیاد کردن کورس مسیر حرکت جک هاست. با کم یا زیاد کردن این فاصله میزان دور یا نزدیک شدن سیلندرها تنظیم می گردد. در انجام این تنظیمات باید دقت شود که سیلندرها با هم تماس نداشته باشند و با هم درگیر نشوند زیرا موجب آسیب دیدن سیلندرها می گردد. فاصله سیلندرها باید به حدی باشد که فشار لازم به کاغذ وارد شود. تناسب و تعادل فشار سیلندرها در ماشین های سینگل فیسر از نکات مهم و اساسی است. یک محصول قابل قبول زمانی از ماشین سینگل فیسر خارج می شود که فشار سیلندرها تنظیم باشد.

## Slide 50: در صنعت كارتن‌سازي ورق اصطلاحا به صفحة مسطح و تا نخورده‌اي از مقواي كنگره‌اي گفته می‌شود كه‌ از مقواسازي خارج شده و هيچ عمليات چاپي بر روي آن صورت نگرفته باشد، اطلاق می‌شود. اين ورق‌ها ممكن است سه لايه، پنج لايه و يا هفت لايه باشد. مهمترين ماشين صنعت كارتن‌سازي همين ماشين ساخت ورق می‌باشد كه خود مجموعه‌اي از ماشين‌آلات كوچكتر بوده كه به صورت سري كار می‌كنند. مهمترين خواص مقاومتي كارتن را بايد در هنگام توليد اين دستگاه كنترل كرد و پارامترهاي اساسي نظير رطوبت كاغذ، حرارت دستگاه، خصوصيات چسب ساخته شده مورد مصرف و قابليت گذر كاغذ فلوتينگ و. . . . . از آن جمله‌اند.

## Slide 51: ماشين كنگره‌ساز: مهمترين بخش ماشين مقواسازي، ماشين كنگره‌ساز می‌باشد كه خود شامل دوش بخار، دو سيلندر كنگره‌اي ، سيلندر چسب، سيلندر پاك‌‌كن، تشتك چسب، سيلندر پرس و محفظه خلاء می‌باشد. كاغذ فلوتينگ بعد گرم شدن ليگنين و همی‌سلولزهاي آن از دوش بخار گذشته و بعد از بخاردهي ضمن بالا بردن دماي نهايي آن كه ‌اندكي كمتر از 100 درجة سانتیگراد ‌است و نيز افزايش رطوبت و يكنواخت‌‌سازي آن در عرض، از بين دو سيلندر كنگره‌اي كه در خلاف يكديگر می‌چرخند عبور می‌كند.

## Slide 52: پيش گرم‌‌كن‌ها : گاهي كاغذهاي فلوتينگ و لاينر مورد استفاده داراي رطوبتي بيشتر از حالت نرمال (10% تا 6) می‌باشند كه در اين حالت كاغذ را قبل از ورود به ماشين كنگره‌ساز گرم می‌كنند تا رطوبت آن كاهش يابد و در مواقعي نيز درصد رطوبت كاغذ در عرض آن يكسان نيست و حرارت دادن آن در پيش گرم‌‌كن‌ها اين نقيصه را نيز جبران می‌كنند. همچنين براي راحت‌‌تر كردن فرايند كنگره‌اي كردن ،كاغذ را حرارت می‌دهند تا ليگنين و همی‌سلولزهای موجود در كاغذ نرم شود و كاغذ فلوتينگ در لابه‌لاي سيلندرهاي موج‌دار به‌راحتي شكل‌‌پذير باشد.

## Slide 53: نيروي حركت كاغذ ضمن اصطكاك بين كاغذ و سيلندرهاي كنگره‌اي، خلاءاي است كه بعد از عبور كاغذ از بين سيلندرهاي كنگره‌اي، آن را به طرف بيرون می‌كشد. عمق شيارهايي كه برروي اين غلطك‌ها ايجاد شده‌اند بايد مساوي هم و در همديگر نشست كنند. الگوي فلوت كه با حروف A وB و CوE بیان می شود، دقيقا به ارتفاع و عمق اين شيارها در سيلندرهاي كنگره‌اي بستگي دارد كه كاغذ فلوتينگ در لابه‌لاي آنها تحت فشار و حرارت شكل می‌گيرد.

## Slide 54: فاكتورهاي زيادي در كيفيت توليد مقواي تك رويه موثرند كه ‌اپراتور اين قسمت بايد به تمامی ‌آنها توجه كند و ضمن اينكه خود او بايد از تيزهوشي ذاتي برخوردار باشد، بايد نسبت به شناخت خصوصيات كاغذ و ويژگي‌هاي دوگانة آن اطلاعاتي به او داد. كاغذهاي مورد استفاده در ماشين مقواسازي تقريبا در تمامی ‌قسمت‌‌ها تحت كشش هستند، بنابراين مقاومت به كشش و مقاومت به پارگي از مهمترين فاكتورهاي كاغذ موثر در روند توليد می‌باشند. تمامی‌سيلندرهاي موجود در دستگاه كنگره‌ساز بايد نسبت به هم فواصل مساوي در طول داشته باشند و اين فواصل با دقت بسيار بالايي تنظيم می‌شوند. لازم به يادآوري است كه دما در مجموعة كنگره‌ساز 190-160 درجة سانتيگراد است و دماي پايين‌‌تر از آن علاوه بر شكل‌گيري ناقص كنگره موجب پيوند ناقص چسبندگي بين كنگره و لاينر می‌گردد.

## Slide 55: نيرويي كه باعث می‌شود تا مقوا بر روي پليت‌‌ها حركت كند، تسمه‌اي نسوز است كه سرتاسر مقوا را می‌پوشاند و در واقع مقوا بين تسمه و پليت‌‌ها است و تسمه با اندك فشاري بر روي مقوا و حركت به سمت جلو توسط موتور الكتريكي، مقوا را به سمت جلو می‌كشد. فشاري كه تسمه به ورق وارد می‌كند كنترل شده ‌است و به علت اينكه مساحت تحت فشار زياد است، له‌شدگي در ورق روي نمی‌دهد. پهنای تسمه دورو كننده ‌اندكي بيشتر از عرض مقواي توليدي بوده و طول آن نيز بستگي به تعداد پليت‌‌ها دارد. جنس تسمه‌ از الياف نسوز است كه در تمامی‌سطح آن مانند توري ميز فوردينير داراي منافذي است كه رطوبت تبخير شده‌ از مقوا را در خود جاي داده و طي گردش متوالي، اين بخار آب را به محيط می‌رساند. نظافت ماهيانه تسمه‌ها بسيار لازم و توصيه شده ‌است و شستشوي آن حتما بايد با آب شيرين صورت گيرد.

## Slide 56: در قسمت ورودي دو رو كننده، در مجاورت اولين پليت، پمپ روغني است كه‌اسپري روغن را بر روي لاينر رويه ‌انجام می‌دهد. اين لاينر در تماس مستقيم با پليت‌‌ها است و چون لاية رويي كارتن است، اسپري روغن روي آن سبب براقيت و نيز افزايش كيفيت چاپ شده و نفوذپذيري كارتن را در برابر رطوبت كاهش می‌يابد.

## Slide 57: برش‌زن طول و خط تازن : برش زدن طولي و خط تا زدن همزمان در يك دستگاه رخ می‌دهد و اين دستگاه كه ‌اصطلاحا اسليتر نام دارد، از دو شافت كه در خلاف جهت هم می‌چرخند و نيروي محرك خود را از يك موتور مجزا می‌گيرند، تشكيل شده ‌است. مجموعه‌اي از چاقو و خط‌‌انداز كه به صورت دايره هستند و ‌اين شافت‌‌ها در داخل آنها قرار می‌گيرد. در حقيقت قسمت اعظم مشخصات ابعادي كارتن در حال ساخت در اين قسمت را اعمال می‌کنند (ابعاد ارتفاع، درب‌‌ها، عرض شيت).خط‌‌اندازها قله فلوت را در مكان تعريف شده له می‌كنند و كارتن دراين ناحيه بدون شكستگي فلوت براحتي تا می‌خورد.

## Slide 58: برش‌زن طول : اين قسمت از ماشين مقواسازي كه ‌اصطلاحا كاتاف نام دارد، از دو شافت كه مانند اسليتر در خلاف جهت يكديگر می‌چرخند و در طول هر كدام از آنها يك تيغه فولادي قرار دارد، تشكيل شده ‌است. با قرار گرفتن اين تيغه‌ها روي يكديگر، مقواي بين آنها بريده می‌شود. در صورت وجود چهار شافت كه به صورت مطبق قرار دارند، ماشين قادر به توليد همزمان دو سفارش با اندازه‌هاي مختلف می‌باشد. با قرار دادن چرخ كوچك و متحركي كه بعد از اسليتر و قبل از كاتاف بر روي مقوا در حال ساخت قرار دارد و با استفاده‌ از محاسبات محيطي چرخ مذكور اندازة دقيق به كاتاف داده شده و در طول مناسب شيت مقوا قطع خواهد شد. در كاتاف‌‌هاي مطبق اين سيستم به صورت مجزا عمل می‌كند. رعايت نكات فني در حفظ و نگهداري از تيغه‌هاي كاتاف بسيار مهم می‌باشد.

## Slide 59: جمع‌كن ورق‌‌ها: جمع‌كن ورق‌ها آخرين قسمت در ماشين مقواسازي هستند كه‌ از چندين تسمه‌هاي پهن تشكيل شده كه ورق‌ها را روي هم انباشته كرده و فرايند جمع‌آوري آنها را توسط اپراتور تسهيل می‌كند. البته در ماشين‌‌هاي مقواسازي امروزي و مدرن تغيراتي شگرف در اين قسمت داده شده ‌است كه بدون نياز به اپراتور، ورق‌هاي ساخته شده با استفاده‌ از استكر و نوار نقاله مستقيما به طرف ماشين‌‌هاي چاپ حركت می‌كنند.

## Slide 60: نکاتی درمورد چاپ

## Slide 61: جنس لاينر، مقوا و ورق كارتن كه در محصول نهايي به‌كار مي‌‌روند متفاوت هستند. براي دستيابي به چاپ با كيفيت ؛ كارتن ، مركب بايد به‌صورت كنترل‌شده و يكنواخت چه در مناطق تنپلات و چه در مناطق هافتون روي كار بنشيند. براي رسيدن به چاپ باثبات به گونه‌اي كه كيفيت از يك ورق به ورق‌ ديگر در طول فرايند تغيير نكند، بايد خواص و ويژگي‌هاي كاغذ به خوبي تعيين شده و كنترل شود. تيراژپذيري كاغذ به‌طور معمول براساس ميزان سهولت چاپ روي آن تعيين مي‌‌شود.

## Slide 62: عواملي كه بر كيفيت چاپ‌پذيري كاغذ تأثير دارند عبارتند از: 1- صافي 2- مقاومت در مقابل پارگي 3- استحكام 4- ميزان جذب مركب 5 - پايداري ابعاد 6- مقاومت سطح كاغذ 7- ضخامت و مقاومت در مقابل كشش.

## Slide 63: چاپ‌پذيري كاغذ يعني: ميزان توانايي آن در بازتوليد منسجم و يك‌دست تصوير. اين توانايي به عواملي چون دانسيته رنگ، يكسان بودن و يك‌دست بودن تنپلات‌ها، محدوده تونال، ويژگي‌هاي انتقال مركب و فام رنگ بستگي دارد.

## Slide 64: ويژگي‌هاي سطح لاينر: كيفيت چاپ به عوامل متعددي از جمله پرداخت سطح كاغذ، لاينر يا مقوا؛ شكل‌ ظاهري و ميزان جذب‌پذيري مركب، نفوذپذيري، ساخت و ضخامت كاغذ بستگي دارد. ويژگي‌هاي مواد لاينر يا مقوا نيز به سهم خود به عوامل زياد ديگري از جمله ماهيت الياف مورد استفاده و نحوه استفاده از آن در هنگام توليد كاغذ و همچنين مراحل شكل‌دهي، كوتينگ و پرداخت بستگي دارد. يكي از مهم‌ترين عواملي كه كيفيت چاپ را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد ساختار سطح كاغذ و نرمي يا زبري آن است. ميزان نرمي كاغذ به مورفولوژي (ريخت‌شناسي) الياف كاغذ بستگي دارد .

## Slide 65: از فرايندهاي تكميلي مثل صيقلي كردن سطح كاغذ يا كلندرينگ (Calendering) و كوتينگ مي‌‌توان براي دستيابي به ساختارهاي ويژه روي سطح كاغذ استفاده كرد. اين عوامل نيز به ميزان جذب‌پذيري و نفوذپذيري كاغذ و در نهايت انتقال مركب روي كاغذ بستگي دارد.

## Slide 66: ضخامت (كاليپر) كاغذ براساس نوع پرداخت آن تغيير مي‌‌كند. ضخامت رابطه مستقيم با ميزان خيسي (رطوبت)، فشار وارد آمده در هنگامي كه كاغذ هنوز خيس است و ميزان كلندرينگ دارد. ضخامت يكنواخت رول كاغذ براي دستيابي به كيفيت خوب در هنگام چاپ ضروري است. ضخامت متغير در ورق كاغذ مي‌‌تواند در مرحله چاپ مشكل ايجاد كرده و چاقي ترام را افزايش دهد.

## Slide 67: حجم (Bulk) كاغذ ضريب هواي موجود به توده جامد يك ورق كاغذ را تعيين مي‌‌كند. اين رابطه در هنگام تعيين نوع استفاده نهايي از كاغذ يا لاينر اهميت دارد. فشارپذيري به ميزان كاهش ضخامت كاغذ پس از تحمل فشار عمود بر سطح آن اطلاق مي‌‌شود. فشارپذيري در حقيقت جزو خواص مقاومتي كاغذ است كه بر ميزان انتقال مركب تأثير مي‌‌گذارد. فشارپذيري به سهم خود تحت تأثير سختي، دانسيته و تركيب كاغذ است.

## Slide 68: ميزان جذب‌: ميزان جذب (Absorbency)، ضريب جذب و ورود مايع (مركب) به كاغذ در اثر عمل يا خاصيت موئينگي است. اين ضريب به ضخامت حجمي كاغذ بستگي دارد. ساختار كاغذ به گونه‌اي است كه از پرزها و كانال‌هاي بسيار ريز تشكيل شده است. عمل يا خاصيت موئينگي به رابطه بين انرژي سطح كاغذ و كشش سطح و ويسكوزيته مركب بستگي دارد .

## Slide 69: كاغذ با ضخامت حجمي بالا از پرزهاي بلند و حفره‌هاي باز تشكيل شده و ممكن است علاوه بر پيگمنت مركب حامل‌هاي آن را نيز جذب كند. كاغذي كه به خوبي صيقلي و پرداخت شده، ممكن است تنها حامل‌ها را جذب كند. درجه جذب مركب توسط لاينر مهم است. از سوي ديگر تضاد به وجود آمده بين مركب‌ و كاغذ نيز از اهميت بالايي برخوردار است. مركب تنها در حالتي مي‌‌تواند نور را به خوبي جذب كند كه پيگمنت آن در سطح كاغذ باقي مانده و جذب نشده باشد. هر چه مركب بيشتري جذب لاينر شود بخش بيشتري از متن و تصوير درون لاينر جذب شده و ديده نخواهد شد.

## Slide 70: رنگ مشكي براقيت خود را از دست داده و حتي گاهي خاكستري به نظر مي‌‌رسد. از سوي ديگر مركبي كه روي مواد پوشش داده شده (Coated) با قدرت جذب كم چاپ شود ممكن است رنگ متفاوتي از رنگ اصلي خود را به نمايش بگذارد. همين امر گواهي بر اهميت قابليت جذب مركب توسط كاغذ است. درجه جذب مركب، دانسيته را تعيين مي‌‌كند. ضريب جذب به تركيبي از عناصر مختلف كه شامل خمير كاغذ، رنگدانه‌هاي كاغذ، آهارزني، درجه پالايش، كلندرينگ، دانسيته و پوشش (Coating) سطح (اگر داراي پوشش باشد) مي‌‌شود، بستگي دارد. كاغذهاي معمولي و غيرگلاسه اغلب دانسيته پايين‌تري نسبت به كاغذهاي گلاسه دارند.

## Slide 71: لايه مركب، غبار كاغذ، خواص شيميايي‌: لايه مركبي كه روي كار مي‌‌نشيند بايد ضخيم‌تر از ميزان زبري سطح كاغذ يا مقوا باشد تا از اين طريق قشر مركب به‌طور يكنواخت روي سطح منتقل شود. كليشه‌هاي فتوپلي‌مر جديد كه داراي ميزان زبري Shore-A هستند تا حدي مي‌‌توانند مشكل سطوح ناصاف مقوا را حل كرده و مركب را به‌طور يكنواخت روي سطح كار منتقل كنند. تركيب نامناسب و ناموزن كليشه، چسب و فومي كه براي زيرسازي كليشه به‌كار مي‌‌رود مي‌‌تواند باعث افزايش چاقي ترام شود. هر چه مقواي كنگره‌اي نرم‌تر باشد زبري سطح آن نيز كم‌تر است ولي از سوي ديگر وضوح عناصر چاپ شده روي اين نوع مقوا كاهش يافته و عناصر تصويري فشرده‌تر به نظر مي‌‌رسند.

## Slide 72: انتقال لايه‌هاي ضخيم‌تر مركب در هنگام چاپ نيز باعث افزايش چاقي ترام مي‌شود. لايه ضخيم مركب ديرتر خشك مي‌‌شود. همين امر باعث افزايش زمان چاپ مي‌‌شود كه به سهم خود هزينه‌ها را افزايش مي‌‌دهد. در چاپ فلكسو مركب‌هايي با ويسكوزيته پايين مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند. حامل مركب قدرت انتقال بالا دارد و مي‌‌تواند به سرعت جذب كوتينگ شده و پيگمنت را روي سطح باقي بگذارد. تصوير براقيت را از دست داده و پيگمنت به راحتي از سطح كار زدوده مي‌‌شود. اين مشكل ممكن است هنگامي رخ دهد كه از لاينر با كيفيت پايين استفاده شده باشد. تطبيق درجه جذب لاينر با رئولوژي (سيال بودن) مركب از اهميت بالايي برخوردار است. گرد و غبار مقوا (Dusting) يكي ديگر از مشكلات چاپ بسته‌بندي است. اگر هيچ فيلتري براي مركب استفاده نشود، غبار كاغذ و مقوا در مركب جمع شده و به كليشه منتقل مي‌‌شوند. اين پديده Dirty Printout يا چاپ چرك ناميده مي‌‌شود.

## Slide 73: خواص و مواد شيميايي مركب مي‌‌توانند بر چاپ‌پذيري آن تأثير بگذارند. اگر لاينر بيش از حد اسيدي باشد زمان خشك شدن مركب افزايش پيدا مي‌‌كند. معمولاً مقدار PH مناسب بين 5 و 5/‌‌5 و كمي بيشتر براي لاينرهاي بدون پوشش (Uncoated) است و 7 تا 8/5 براي لاينرهاي پوشش‌ داده شده (Coated) است.

## Slide 74: لاينرها: به‌طور كلي در صنعت بسته‌بندي سه نوع لاينر وجود دارد: - كرافت لاينر (Kraft Liner) هنگامي استفاده مي‌‌شود كه مقاومت پارگي كارتن بايد بالا باشد. اين لاينر به‌طور معمول با فلوت‌‌هاي A، C و B به‌كار مي‌‌رود. - تست لاينر (Test Liner) يك كاغذ ارزان و كارآمد است كه از كاغذ باطله ساخته مي‌‌شود. اين كاغذ از دو لايه تشكيل شده است. يك لايه ضخيم‌تر و يك لايه بيروني جذاب‌تر. اين لاينر نيز تنها با فلوت‌هاي A ، C و B به‌كار مي‌‌رود. - لاينر تزييني (Decorative Liner) يا لاينر گلاسه. در زمينه لاينرها همواره سه انتخاب وجود دارد. لاينر غيرگلاسه، لاينر نيمه‌گلاسه و لاينر تمام گلاسه. به لاينرهاي گلاسه لاينرهاي تزييني نيز مي‌‌گويند. لايه بيرون اين لاينر مي‌‌توان چاپ زيبا و جذابي به‌ويژه براي كارهاي چند رنگ ارايه دهد. از لاينرهاي تزييني به‌طور روزافزون همراه با فلوت‌‌هاي B، E و F استفاده مي‌‌شود.

## Slide 75: كليشه‌هاي فتوپلي‌مر براي چاپ كارتن‌: ويژگي‌هاي كليشه‌هاي فتوپلي‌مري كه براي چاپ مستقيم روي كارتن به‌كار مي‌‌روند توسط عوامل مختلف از جمله فرايند چاپي، سطح چاپ‌پذير ، شرايط و نيروهايي كه در هنگام چاپ به وجود مي‌‌آيند تعيين مي‌‌شود. انواع لاينرها، انواع كاغذها و مقواها با ويژگي‌هاي كيفي متفاوت، خواص مركب، مشخصات فني نورد آنيلوكس و محدوديت‌هاي ماشين چاپ هر كدام به سهم خود در فرايند چاپ مستقيم روي كارتن، بهينه‌سازي آن و توليدات ديگري كه در صنايع تبديلي استفاده مي‌‌شود نقش ايفا مي‌‌كنند.

## Slide 76: كليشه‌هاي فتوپلي‌مر از چهار بخش تشكيل شده‌اند: مواد چسبنده، مونومرها، فعال‌كننده‌هاي نوري و مواد افزوني. تنوع و تعداد اين اجزا، خواص هر كدام و تأثير متقابل اين اجزا بر همديگر سهم فراواني در عملكرد و كيفيت چاپ دارند. اجزاي به‌كار رفته در ساخت كليشه‌هاي فتوپلي‌مر بر انتخاب نوع مركب آب پايه نيز تأثير دارند. خواص انتقال مركب، ميزان چسبي كه بايد به‌كار رود، رزولوشن كليشه، ثبات آن،و محدوديت‌هاي ماشين چاپ مهم‌ترين مواردي هستند كه در هنگام ساخت كليشه توسط سازندگان در نظر گرفته مي‌‌شود.

## Slide 77: ويژگي‌هاي كليشه فلكسو: در طراحي و ساخت كليشه‌هاي فلكسوي جديد، نياز چاپكاران براي توليد نقاط هافتون ظريف‌تر، رزولوشن بالا، نقاط درخشان و در عين حال انتقال يك‌دست و يكنواخت مركب روي كار، از سوي سازندگان كليشه در نظر ‌گرفته مي‌‌شود. البته دستيابي به همه اين عوامل كاري دشوار است و اغلب يك ويژگي فداي ويژگي ديگري مي‌‌شود. چاپكاران نيز كليشه‌هاي فلكسو را با چسب‌هاي گوناگون و مواد مختلف براي زيرسازي و لاينرهاي گوناگون استفاده مي‌‌كنند.

## Slide 78: همين امر تركيب‌ها و آميزه‌هاي متعدد و فراواني را در مقابل چاپكاران قرار مي‌‌دهد. علت تركيب مواد و محصولات مختلف استفاده بهينه از برخي از خواص كليشه، الاستيسيته (كشساني)، سختي‌سنج (Durometer) و قابليت‌هاي انتقال مركب مناسب براي كاربردهاي يك سطح چاپ‌پذير خاص مي‌‌باشد. براي استانداردسازي كيفيت چاپ، چاپكاران كارتن به‌طور روزافزون از كليشه‌هاي فتوپلي‌مر نازك‌تر با دو ضخامت استاندارد 3/94 و 3/18 ميلي‌متر استفاده مي‌‌كنند. كليشه فلكسوي خوب بايد بتواند لايه مركب را به‌طور يكنواخت همراه با چاقي ترام كم روي كار منتقل كند.

## Slide 79: يكي ديگر از ويژگي‌هاي مورد نياز براي كليشه فلكسو ارايه يك چاپ با رجيستر دقيق و ارايه خطوط نازك نگاتيو در مناطق تنپلات و توناليته كامل رنگ است. ميزان سختي كليشه نبايد از 42 Shore-A براي كارتن‌هاي با فلوت E ، F و34 Shore-A براي كارتن با فلوت‌هاي B ، C يا A تجاوز كند. در عين حال چاپكاران به كليشه‌اي نياز دارند كه از قابليت انعطاف يا الاستيسيته بالا برخوردار باشد و به راحتي روي سيلندر نصب شود. انعطاف كليشه، كاهش زمان آماده‌سازي را به ارمغان خواهد آورد زيرا تنظيم فشاري كه روي كار وارد مي‌‌آورد آسان است.

## Slide 80: كليشه مناسب پس از ظهور و شست‌وشو به سرعت خشك مي‌‌شود و همين امر در افزايش سرعت فرايند چاپ و ميزان توليد تأثير به سزايي دارد. به‌طور معمول زمان نوردهي اوليه كه از پشت انجام مي‌‌شود بايد طولاني باشد و در عين حال تأثير نوسانات انتشار اشعه يووي بايد به حداقل برسد. علاوه بر آن نوردهي سطح كليشه بايد كوتاه باشد و نوردهي نهايي كه به منظور سخت كردن مجدد كليشه انجام مي‌‌شود بايد طولاني باشد. انتظار مي‌‌رود اين ويژگي‌هاي متفاوت كه اغلب با يكديگر در تضاد نيز هستند در پليت‌هاي ديجيتال نيز وجود داشته باشند. علاوه بر آن پليت‌هاي ديجيتال رزولوشن و كيفيت بهتري نيز بايد ارايه دهند.

## Slide 81: محدوديت‌هايي كه در انتخاب اجزا و مواد تشكيل‌دهنده كليشه به سازندگان تحميل مي‌‌شود مي‌‌تواند ويژگي‌ها و قابليت‌هاي كليشه را نيز تحت تأثير قرار داده و محدود كند. همين امر برآورده كردن انتظارات فراواني را كه از كليشه‌هاي فلكسو وجود دارد غيرممكن مي‌‌سازد. اين نيازهاي متضاد را نمي‌‌توان تنها با استفاده از ايجاد تغييرات در فرمولاسيون مركب، تغيير كليشه و يا زيرسازي آن برآورده ساخت. اغلب مي‌‌بايست مجموعه‌اي از عوامل و عناصر تغيير يابند تا بخش عمده‌اي از اين خواست‌ها برآورده شوند. اين عناصر از فرمولاسيون كليشه گرفته، تا برنامه‌هاي كاربردي و عمليات چاپ را دربرمي‌گيرند.

## Slide 82: زيرسازي كليشه‌: براي كاهش ميزان تغيير شكل كليشه در هنگام چاپ بايد از مواد مناسب فشارپذير براي زيرسازي كليشه استفاده شود. فوم فشارپذير (Compressible foam) قادر است بخش عمده‌اي از فشار اضافي چاپ را جذب كرده و كيفيت چاپ را افزايش دهد. فشارپذيري و قابليت بازگشت به وضع اوليه بر خاصيت انتقال مركب كليشه فتوپلي‌مر تأثير مي‌‌گذارد. ضخامت فوم نبايد بيشتر از ضخامت كليشه باشد زيرا ضخامت بيش از حد مي‌‌تواند باعث عدم ثبات كليشه و در نهايت كاهش كيفيت چاپ باشد.

## Slide 83: چاپكاران به دنبال افزايش كيفيت‌: كيفيت چاپ بالا و در حد افست هدف چاپكاران فلكسو و دست‌اندركاران صنايع تبديلي است. تيراژپذيري بيشتر مقواي كنگره‌اي باعث خواهد شد تا ميزان خواب ماشين كاهش يافته و از سوي ديگر افزايش چاپ‌پذيري لاينر باعث شده تا چاپكاران به دنبال توليد مقواي با كيفيت بهتر، كاغذهاي با كيفيت، انتقال مركب بهتر و كاهش چاقي ترام و سرعت توليد بالاتر باشند.

## Slide 84: ساخت مركب : مركب‌هاي چاپ بايد از لحاظ عملكرد با شرايط جديدي روبرو شوند، از اين رو ضرورت دارد كه در ساخت آنها كنترل زيادي انجام شود. مركب‌ها داراي سه جزء اصلي می‌باشند. رنگدانه ها، محيط مايع يا حلال و رزين. رنگدانه‌ها طي يك فرايند آسياب، در محيط مايع به حالت تعليق در می‌آيند. اين رنگدانه‌ها ممكن است منبع آلي و يا معدني داشته باشند. رنگدانه‌هاي معدني شامل اكسيد روي (سفيد)، سولفات سرب و كرومات سرب و اكسيد سرب كه مخلوط آنها رنگ‌هاي زرد و نارنجي و قرمز را می‌آفرينند، اكسيد آهن (زرد و قرمز و قهوه‌اي) و يا رنگدانه‌هاي كربن سياه كه رنگ مشكي را می‌سازند. همچنین رنگدانه‌ها از رسوب دادن يك محلول روي يك نمك خنثي مثل سولفات سديم ساخته می‌شود. به‌علاوه تركيبات پايدار كننده و پرورنده نيز به مركب اضافه می‌شود و مطابق با كاربرد نهايي و نوع چاپ به خصوص، تركيبات ديگري نيز توسط سازنده مركب به آن اضافه می‌شود.

## Slide 85: بستر ناقل مركب يا حلال، رنگدانه‌هاي رنگي را از سيستم مركب‌دهي ماشين چاپ به نقاط مورد نظر روي كاغذ انتقال می‌دهند. البته لازم است اين حلال با روش چاپ مورد استفاده سازگار باشد. مثلا چاپ افست نيازمند مركبي است كه در برابر آب مقاوم باشد و در ماشين چاپ امولسيون نشده و آبگريز باشد. مركب‌هاي فلكسو كه بيش از 80% چاپ بر روي كارتن را تشكيل می‌دهند، بايد بسيار رقيق باشند و با قابليت نفوذ سريع عمل كنند تا با سهولت بسيار توسط كاغذ جذب شوند. ناقلين اين نوع مركب‌ها اغلب از روغن بذر كتان يا مواد با زمينة سنتزي ساخته می‌شوند.

## Slide 86: رزين‌ها هم عامل چسباندن رنگدانه‌ها بر روي الياف سلولز در غياب حلال‌های رنگ هستند و تا دوباره كاغذ چاپ شده در معرض حلال قرار نگيرد، فيلم رنگي بر روي كاغذ وجود داشته و نيز در مقابل سايش مقاوم است. مركب‌هاي چاپ در ماشين خواصي را به نمايش می‌گذارند كه به عنوان ويژگي‌هاي كاربري شناخته شده‌اند.

## Slide 87: ويژگي‌هاي كاربري مركب عبارتند از: 1- بدنه 2- چسبناكي 3- طول مركب الف - مركب بلند يا روان ب- مركب كوتاه يا غليظ ج- مركب ژل‌گرا

## Slide 88: بدنه ‌اصطلاحي است كه به غلظت و خواص سياليت مركب اشاره دارد. مركب‌هاي چاپ فلكسوگرافي تا اندازه‌ای رقيقند، در حالي كه مركب‌هاي افست غلظت بيشتري دارند. در صنعت مركب اصطلاح چسبناكي به ويژگي چسبندگي مركب اشاره دارد. در واقع چسبناكي عبارت است از نيروي لازم براي تقسيم يك لايه مركب بين دو سطح مجزا (از يك طرف زينك چاپ و از طرف ديگر سطح كاغذ). در چاپ افست چسبناكي مركب بيشترين اهميت را دارا است.

## Slide 89: چسبناكي مركب در حين عمليات چاپ تغيير می‌كند، مثلا سرعت ماشين چاپ چسبناكي مركب را افزايش می‌دهد و يا افزايش دما باعث كاهش چسبناكي مركب می‌شود. ويژگي نهايي مورد ملاحظه در مورد مركب، طول مركب است. كه براي توصيف قابليت سياليت يك مركب بر روي ماشين اشاره دارد. يك مركب طويل يا بلند و يا روان برروي ورقي از شيشه هنگام نواختن ضربه با انگشت به ميزان زيادي روان می‌شود در حالي كه مركب‌هاي غليظ زودتر از مركب‌هاي روان قطع خواهد شد. بعضي از مركب‌ها ماهيت ژل گرايي دارند، يعني در هنگام شروع مصرف در برابر جريان مقاومت نشان می‌دهند تا آنكه براي مدت معيني مورد اختلاط واقع شوند و در صورت ثابت ماندن مجدد، مركب‌ها سخت و گرانرو خواهند شد.

## Slide 90: آزمون های کاغذ ،مقوا و کارتن

## Slide 91: نام آزمون : روش تعیین مقاومت کششی کاغذ (Tensile) Tensile breaking properties of paper هدف: این روش در واقع نشان دهنده نیروی مورد نیاز در واحد سطح است که جهت پاره کردن یک نمونه کاغذ به کار می رود و همچنین نشاندهنده درصد تغییر طول به هنگام پارگی میباشد. به مقدار نیروی کششی لازم جهت اینکه کاغذ در آستانه پاره شدن قرار گیرد مقاومت کششی گویند.عموما میزان نیروی کششی در جهت MD ( طول ماشین) بیشتر از جهت CD ( عرض ماشین) است. وسایل مورد نیاز: 1- دستگاه نمونه بر تست کشش ، مدل B - 6018 GT 2- دستگاه اندازه گیری مقاومت به کشش tensile testing machine

## Slide 92: روش انجام کار: 1- آزمونه را از تکه نمونه به طور تصادفی انتخاب کنید. هیچ گونه چین خوردگی و ترک ویا نقص ظاهری و همچنین اثر آب نباید روی آزمونه وجود داشته باشد و آزمونه باید از فاصله بیش از 15 میلی متر از لبه رول نمونه انتخاب شوند. 2- آزمونه ها را به طور جداگانه ببرید و باید به تعداد کافی آزمونه آماده شود تا حداقل 10 آزمونه در جهت طولی (MD) و 10 آزمونه در جهت عرضی کاغذ (CD) تهیه شوند. 3- لبه های آزمونه باید در تمام طول صاف و موازی با هم با حد روا داری 0.1 + یا - میلی متر تمیز و بدون عیب بریده شوند. 4- ابعاد آزمونه ها : * پهنای 15 میلی متری با حد روا داری 0.1 +- میلی متر * طول آزمونه ها باید به اندازه ای باشد که هنگام قرار دادن قسمت موثر، آزمونه دستکاری نشود. 5- فاصله بین دو خط گیرش 2+- 180 میلی متر است. 6- سرعت دور شدن گیره ها از یکدیگر یعنی سرعت افزایش طول آزمونه معادل 20 میلی متر بر دقیقه با روا داری 5 +- میلی متر بر دقیقه باشد. (یعنی از 15 تا 25) 7- خط مرکزی گیره ها و آزمونه باید هم محور بوده و همچنین موازی با جهت نیروی اعمال شده قرار گیرند. در حین آزمایش ، سطح گیره ها باید در یک صفحه و طوری تنظیم شوند که آزمونه را نیز در همان صفحه نگهدارند. 8- استفاده از دستکش یکبار مصرف یا دستکش نخی برای جابجایی آزمون توصیه می شود. 9- مطابق استاندارد T494 om-96 و استاندارد 2-8273 ISIRI این آزمون انجام می شود و همچنین بر حسب KN/M گزارش می شود.

## Slide 93: نام آزمون : استحکام بین لایه ای ورق ( (PAT Pin adhesion of corrugated by selective separation هدف: این روش برای اندازه گیری نیروی مورد نیاز برای جداسازی انواع فلوت از لاینر استفاده می شود. چسبندگی خوب فلوت با لاینر از ویژگی های خیلی مهم برای تعیین کیفیت ورق ها و جعبه ها می باشد. وسایل مورد نیاز: 1- دستگاه نمونه بر تست استحکام بین لایه ای ، مدل GT-6019-A 2- وسایل زیر :

## Slide 94: روش انجام کار: 1- نمونه را به اندازه 150 میلی متر طول در 50 میلی متر عرض از جاهای مختلف نمونه گرفته شود. و نسبت به نوع فلوت اندازه متفاوت می باشد. 2 – نمونه خیس نباشد، و همچنین بدون ؛ چروک ، شکاف و تا خورده باشد. 3- حداقل 10 نمونه تست شود. 4- از استاندارد T821 om-06و JIS-Z0402 برای انجام این آزمون استفاده می شود.

## Slide 95: نام آزمون: مقاومت در برابر فشار بر لبه ورق کارتن (ECT) Edge compressive strength of corrugated fiberboard هدف: این آزمون تحمل مقوای کنگره ای را در برابر بارهایی که به صورت موازی به کنگره ها (از بالا به پایین ) وارد می شود را اندازه گیری می کند . مقدار مقاومت لبه های ورق کارتن در برابر فشار ، از حداکثر نیرو فشار وارده به لبه طولی نمونه آزمایش که بر حسب KN/m بیان می شود ، بدست می آید. وسایل مورد نیاز: دستگاه نمونه بر مقاومت در برابر فشار بر لبه ورق کارتن ، مدل GT-6019-B

## Slide 96: وسایل مورد نیاز: 1- دستگاه نمونه بر مقاومت در برابر فشار بر لبه ورق کارتن ، مدل GT-6019-B 2- قطعه ECT

## Slide 97: روش انجام کار: 1- نمونه را به اندازه 100 میلی متر طول در 60 میلی متر عرض از جاهای مختلف نمونه گرفته شود. و از دستگاه نمونه گیر مدل GT-6019-A استفاده شود. 2 – نمونه خیس نباشد، و همچنین بدون ؛ چروک ، شکاف و تا خورده باشد. 3- با استفاده نمونه گیر مدل GT-6019-B نمونه به شکل مورد نیاز برای آزمون تهیه شود. 4- حداقل 10 نمونه تست شود. 5- از استاندارد JIS Z0403-2 و T 811om- 02 برای انجام آزمون استفاده می گردد.

## Slide 98: نام آزمون: آزمون مقاومت فشاری جعبهBCT) ) Box compression test هدف: این آزمون برای تعیین مقاومت جعبه های کنگره ای می باشد. از این آزمون برای تعیین مقاومت جعبه ها در انبار ها و نیز میزان تحمل جعبه در ترابری های مسافت دور، استفاده می گردد.

## Slide 99: وسایل مورد نیاز: دستگاه فشار عمودی بسته بندی و انبار داری GT-7036 ASF روش انجام کار: 1- جعبه را در مرکز قرار داده و صفحات تخت باید به اندازه کافی پهن باشند ، به طوری که لبه های آنها بیرون نزند. 2- نمونه جعبه ها سالم باشند. 3- جعبه ها 4 گوش ، چسب ها خشک شده باشند.

## Slide 100: 4- حداقل 5 جعبه برای آزمون استفاده شود. 5- نتایج بر حسب نیوتن یا کیلو گرم اعلام می گردد. 6- از استاندارد T804 om -06 و همچنین استاندارد ISIRI به شماره 1641 برای اندازه گیری میزان مقاومت فشاری جعبه ها استفاده می شود.

## Slide 101
ادامه دارد ......